Mini_Projet :
# OrCAD_Quickstart_Saisie_de_schéma_et_simulation

## 1. Saisie du schéma :

Nous avons ici :
- Une résistance de 10kOhms
- Un condensateur de 10nf
- V1 signal carré d'amplitude 0-5V et de fréquence 1Khz (période PER de 1ms et la durée à l'état haut PER de 0,5ms)
Nous avons aussi :
- Placé les labels VE et VS
- Placé deux sondes de tension (ici le petit logo vert et rouge)
## 2. Simuler en analogique – analyse temporelle :

Nous paramétrons une simulation qui vas durer 3ms (donc 3 périodes)

Une fois la simulation complétée nous obtenons un résultat :

## 3. Simuler en analogique – analyse fréquentielle :

Nous remplaçons le générateur Vpulse par un générateur VAC :

Et paramétrons une nouvelle simulation de type AC Sweep/Noise, en faisant attention à bien changer les paramètres fréquentiels.

Ci dessou :
- Trace correspondant à Vs/Ve :
- Trace correspondant à Vs/Ve en dB:
- Trace correspondant à Vs/Ve (vert) et à Vs/Ve en dB (rouge) avec un balayage de 10Hz à 1MHz :

## 4. S'assurer du bon format de la page :

## 5. Création d'un composant :