Électronique :
# TD_Capteur_et_Amplification

# 1 – La colonne d'eau et le capteur de pression 26PCBFA6D :

1-1) Lorsque le niveau d'eau augmente, la pression aussi.

1-2) C'est un capteur en pont de wheastone.
Nb :Voire le document joint « TD : Montage en pont de wheastone »

1-3) Gamme de sensibilité du capteur : 10mv/psi
Avec 5psi max.
Schéma de la tension en sortie du capteur pour une hauteur d'eau de 1 mètre avec une tension d'alimentation de 5V.

Aide :

10mv/psi

10 mètres = 1 bars

1 bars = 14,2 psi
Vide: 0m / 0bars / 0psi / 0mV
Moitié plein: 0,5m / 0,05bars / 0,71psi / 7,1mV
Plein : 1m / 0,1bars / 1,42psi / 14,2mV

# 2 – Le schéma structurel de la carte et les composants :

2-1) Avec	Ve max=14,2 mV
Vs max=2V

Calcul du Gain G :

Calcul de la résistance R2 :

2-2) Pspice, document joint.
2-3) Le filtre constitué par R3/C8 est un filtre RC.

Filtre RC :

C'est un filtre passe bas qui filtrera les fréquences pertubatrices.

2-4) Le microcontrôleur PIC est alimenté en 5V, pour ces 5V la valeur maximum convertie en numérique est de 8bits, soit

5V	256
0V	0

Calcul du Quantum :

Si nous avons 2V en entrée du PIC, alors en numérique nous obtiendrons :

Si ces 2V est la tension maximum possible, alors 102 sera la valeur maximum.
Les valeurs de 103 à 255 seront inutilisées.
Pour une excursion de 0 à 4V :

Calcul du Gain G :

Calcul de la résistance R2 :