Description du fonctionnement souhaité par le client	Commande par clavier à codes / Ouverture des 2 vantaux / Signal lumineux clignotant en fonctionnement / Fermeture automatique
Matériel nécessaire	centrale de commande référence PS240 / Clavier à codes tactil R15 / motorisation gauche ref.MB 2000 / motorisation droite ref. MB 2000 / serrure électrique avec gâche ref. SEC110 / verrouillage mécanique au sol ref. VSM / câble 3x1,5 mm² type R02V / câble 2x1,5 mm² souple / câble 2x0,6 mm² souple / visserie
Installation / Attention : pas sur les panneaux !	Installer l’HERMES MB 2000 suivant notice fournie / Fixer le coffret de la centrale suivant instructions 1 – Fixation du coffret de la notice ‘Centrale de commande’ / Vérifier que le coupe-circuit secteur est déconnecté au tableau électrique / Retirer le bornier C et brancher les 3 fils secteur – enficher le bornier C / Retirer le bornier E et effectuer le câblage : /  brancher le clignotant sur les borniers 19 et 20 ( pas de polarité à respecter ) fil souple 1,5mm² /  brancher la serrure sur les borniers 17 et 18 ( pas de polarité à respecter ) fil souple 1,5mm² /  raccorder M1 et M2 : / M1 fil noir  bornier 1 / M1 fil rouge  bornier 2 / M2 fil noir  bornier 16 / M2 fil rouge  bornier 15 / M1 : Vantail recouvrant M2 : Vantail recouvert / Brancher les câbles verts et gris NO et C sur les borniers 13 et 14 ( pas de polarité à respecter ) / Enficher le bornier E / Configurer les switches SW1 à 4 / SW1 : ON / SW2 : ON / SW3 : OFF / SW4 : ON / Procéder à l’auto-apprentissage et effectuer les réglages nécessaires suivant les instructions de la notice de la centrale de commande